## Slide 1
SND 2회차 컨설팅 실행안
현장업무 자동화 우선과제와 통합 Dashboard 초안
생산실적 자동집계 · 공정 진행 가시화 · 품질/불량 분석 · 보고 자동화
SESSION FOCUS
진단 반복이 아니라
실행 범위를 결정하는 회차
•
MVP 범위 확정
•
역할별 KPI 정의
•
데이터 기준 컬럼 합의
•
PoC 일정과 담당 정리
2026.08
(주)에스엔디 x AI 현장혁신 PoC
Notes: [Sources]
- D:/ksh(200227)+/2-경총(AI확산센터)/26년/7-S&D/훈련로드맵결과/SnD_현장업무_자동화_구축계획서.pdf
- D:/ksh(200227)+/2-경총(AI확산센터)/26년/7-S&D/기업자료/회사 소개서_(주)SnD_2026.02.pdf
- Visible summary framing is newly authored for this session.

## Slide 2
SND는 이제 '무엇을 자동화할지'보다 '어디부터 연결할지'를 정해야 합니다
회사/공정 맥락
항공·방산 부품 가공과 치공구 제작
주요 공정: MCT / Router / Forming / Deburring / 검사
2026년 MES 구축 예정, 현장 데이터는 아직 수기·엑셀 의존 구간 존재
이번 회차에서 확인할 핵심 과제
•
생산실적 취합과 보고가 반복 업무로 남아 있음
•
공정 지연과 병목을 한 화면에서 보기 어려움
•
불량·재검·품질문서 이력이 작업번호 기준으로 이어지지 않음
관리팀
실적 취합·KPI 산출·경영보고 작성시간 과다
생산팀
작업진행·지연·설비정지를 즉시 보기 어려움
품질팀
검사·불량·재검 데이터가 분산되어 패턴 분석 지연
공통
MES, 문서, 사진, 이력정보를 같은 번호로 엮어야 함
Notes: [Sources]
- D:/ksh(200227)+/2-경총(AI확산센터)/26년/7-S&D/훈련로드맵결과/SnD_현장업무_자동화_구축계획서.pdf
- D:/ksh(200227)+/2-경총(AI확산센터)/26년/7-S&D/기업자료/회사 소개서_(주)SnD_2026.02.pdf
- D:/ksh(200227)+/2-경총(AI확산센터)/26년/7-S&D/기업자료/조직도_SND.pdf

## Slide 3
2회차에서 합의할 MVP는 세 갈래면 충분합니다
처음부터 전사 통합이 아니라 실적·공정·품질의 연결부터 시작합니다
TRACK 1
생산실적 자동집계
•
일/주/월 실적 자동 집계
•
생산계획 대비 완료율 계산
•
경영보고용 요약 표 자동 생성
TRACK 2
공정 진행 / 병목 모니터링
•
MCT·Router 작업현황 한눈에 조회
•
지연 작업과 설비 정지 이력 표시
•
계획 대비 실제 작업시간 비교
TRACK 3
품질 / 불량 분석
•
불량유형 TOP과 공정별 불량률 집계
•
재검 이력 연결과 반복불량 파악
•
FAI·검사성적서 검색 시간 단축
세 트랙 모두 공통키는 '작업번호 / 품목번호'입니다
이 키가 잡혀야 실적, 공정, 검사, 문서, 사진을 하나의 이력으로 연결할 수 있습니다.
Notes: [Sources]
- D:/ksh(200227)+/2-경총(AI확산센터)/26년/7-S&D/훈련로드맵결과/SnD_현장업무_자동화_구축계획서.pdf
- MVP structuring is newly synthesized from the PoC plan and dashboard sections in the source PDF.

## Slide 4
데이터는 복잡하게 모으기보다 '작업번호 중심 한 줄 이력'으로 시작하는 편이 빠릅니다
작업지시
작업번호
품목
고객
계획일
생산실적
공정
설비
작업시간
생산수량
품질이력
검사결과
불량유형
재검여부
승인상태
자료실
도면
FAI
검사성적서
현장사진
통합화면
KPI
이상알림
원인조회
보고요약
최소 공통 컬럼
작업번호
품목
공정
설비
작업자
수량
검사결과
불량유형
등록일
이 구조면 추후 AI 요약이나 원인분석도 같은 테이블을 기반으로 확장할 수 있습니다.
Notes: [Sources]
- D:/ksh(200227)+/2-경총(AI확산센터)/26년/7-S&D/훈련로드맵결과/SnD_현장업무_자동화_구축계획서.pdf
- Common-key and field recommendations are based on the Data Room and history-management sections of the source PDF.

## Slide 5
Dashboard는 역할마다 질문이 달라야 합니다
경영자는 요약, 실무자는 상세, 품질은 원인과 이력까지 내려가도록 구성합니다
경영자 화면
한 페이지 KPI 요약
•
생산완료율
•
납기준수율
•
불량률
•
설비가동률
•
위험 알림
관리팀 화면
계획 대비 실적과 보고 자동화
•
고객/품목별 납기위험
•
일·주·월 실적
•
부서별 진행률
•
보고서 초안
생산팀 화면
MCT·Router·공정 진행
•
작업현황
•
지연작업
•
설비정지
•
병목공정
•
계획 vs 실제 시간
품질팀 화면
불량·재검·문서 이력
•
검사건수
•
불량유형 TOP
•
재검현황
•
공정별 불량률
•
FAI 진행현황
Notes: [Sources]
- D:/ksh(200227)+/2-경총(AI확산센터)/26년/7-S&D/훈련로드맵결과/SnD_현장업무_자동화_구축계획서.pdf
- Role-based dashboard definitions follow the dashboard-planning section in the source PDF.

## Slide 6
Prototype KPI 화면은 숫자·위험신호·추세를 함께 보여줘야 합니다
아래 수치는 실제 연동 전 레이아웃 검토용 예시입니다
생산완료율
92%
Target 95%
납기준수율
89%
위험 3건
설비가동률
84%
Router 2 집중
불량률
2.8%
재검 5건
Chart: 
| 생산완료율 | 납기준수율 | 설비가동률 | 품질합격률
실적 | 92 | 89 | 84 | 97.2
목표 | 95 | 95 | 88 | 98.5
이번 주 이상 징후
납기 위험
3건
병목 공정
Router 가공
반복 불량
치수 편차
우선 조치
재배치 권고
Notes: [Sources]
- Dashboard composition is based on the role/KPI requirements in D:/ksh(200227)+/2-경총(AI확산센터)/26년/7-S&D/훈련로드맵결과/SnD_현장업무_자동화_구축계획서.pdf
- All visible KPI values on this slide are illustrative mock values for prototype layout review and are not sourced operational metrics.

## Slide 7
PoC는 4단계로 끊어야 검증과 투자판단이 쉬워집니다
실행 순서는 데이터 정리 → 화면 구성 → 자동화 → AI 보조기능 순서가 적절합니다
1. 데이터 정리
Week 1-2
•
기초 컬럼 확정
•
작업번호 기준 연결
•
누가 입력/검토할지 지정
2. Dashboard MVP
Week 3-5
•
경영/관리/생산/품질 화면
•
실적 자동집계
•
지연/불량 Drill-down
3. 보고 자동화
Week 6-8
•
일·주간 보고 초안
•
경영요약 문안 자동생성
•
품질요약 템플릿
4. AI 보조기능
Week 9-10
•
KPI 변동원인 요약
•
반복불량 탐색
•
지연작업 설명 보조
10주 안에 '보는 화면'과 '자동 집계되는 흐름'까지 검증하면 성공적인 1차 PoC로 볼 수 있습니다.
Notes: [Sources]
- D:/ksh(200227)+/2-경총(AI확산센터)/26년/7-S&D/훈련로드맵결과/SnD_현장업무_자동화_구축계획서.pdf
- Phase grouping is a condensed version of the source PoC roadmap, adapted into an executable 4-step consulting plan.

## Slide 8
오늘 최종적으로 정리해야 할 것은 기능보다 운영 방식입니다
이 세 가지만 확정되면 이후 구축과 테스트가 훨씬 빨라집니다
1. 범위
첫 MVP에 넣을 데이터와 화면을 어디까지 볼지
2. 책임
누가 입력하고 누가 검토·승인할지
3. 기준
매일 볼 KPI와 이상 판단 기준을 무엇으로 둘지
권장 즉시 액션
•
작업번호 기준 샘플 데이터 2~4주치 확보
•
관리팀/생산팀/품질팀 담당자 1명씩 지정
•
일일 KPI와 주간 보고 항목 분리
•
문서·사진 파일명 규칙 통일
•
Dashboard MVP 화면 검토 후 자동화 우선순위 확정
Closing
SND가 바로 시작할 수 있는 수준의 실행안으로 좁히는 것이 2회차의 목적입니다.
Notes: [Sources]
- D:/ksh(200227)+/2-경총(AI확산센터)/26년/7-S&D/훈련로드맵결과/SnD_현장업무_자동화_구축계획서.pdf
- Closing recommendations are newly authored based on the source document's governance, workflow, and roadmap sections.